РФ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распоряжение

05.07.2018				            №  30          	                          х. Майорский

О   назначении лица, ответственного за организацию

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

от населения Майорского сельского поселения

В целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения Майорского сельского поселения,

1. Назначить лицом, ответственным за организацию сбора ртутьсодержащих ламп от населения, специалиста первой категории администрации Майорского сельского поселения Полякову Ирину Михайловну.

2. Лицу, ответственному за организацию сбора ртутьсодержащих ламп от населения, организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп  согласно приложению № 1.

3. Определить местом сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп – контейнер для сбора и утилизации обработанных ртутьсодержащих ламп, расположенный по адресу: х. Майорский, ул. Магистральная д. 24 (возле здания Администрации).

4. Утвердить инструкцию по сбору, накоплению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп согласно приложению № 2.

5. Обнародовать данное распоряжение на информационном стенде администрации Майорского сельского поселения.

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Майорского сельского поселения			                    С.В.Мирошниченко

### Приложение № 1

### к распоряжению Администрации

### Майорского сельского поселения

от 05.07.2018 № 30

### Форма журнала учета образования и движения отхода 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»

(титульный лист)

| Наименование отхода: | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |
| --- | --- |
| Код ФККО | 3533010013011 |
| Единица измерения (шт., т): | штука, вес единицы отхода - тонн |
| Номер и дата выдачи лимита: |  |
| Класс опасности, опасные свойства | I (чрезвычайно опасные), токсичность |
| Установленный лимит размещения отходов: |  |
| № п/п | Образование отхода | Передано на демеркуризацию в специализированную организацию | Остаток отхода на площадке накопления |
|  | Дата или период отчета | Марка ламп | Количество отхода | Дата передачи отхода | Марка ламп | Количество отхода | Подпись лица, сдавшего отходы | Наименование специализированной организации (№, дата договора) | Подтверждающий документ (№, дата) |  |

### Приложение № 2

### к распоряжению Администрации

### Майорского сельского поселения

от 05.07.2018 № 30

ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами 1 класса опасности

«Отработанные компактные люминесцентные лампы, люминесцентные линейные лампы, ртутьсодержащие бытовые термометры»на территории Майорского сельского поселения.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящая Инструкция определяет порядок обращения с отходами 1 класса опасности «Отработанные компактные люминесцентные лампы, люминесцентные линейные лампы, ртутьсодержащие бытовые термометры».Инструкция разработана в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Закон РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон РФ от 24.06.98г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Приказ МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.);

- Приказ МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988).

  - Вышедшие из употребления отработанные люминесцентные лампы, являются ртутьсодержащими отходами, к сбору которых предъявляются, установленные санитарными правилами, требования по организации их раздельного сбора.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДЕ

Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметическую стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

В соответствии с Приказом МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.) отход «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» имеет код 35330100 13 01 1 и относится к отходам 1 класса опасности – чрезвычайно опасным отходам.

Степень вредного воздействия отходов 1 класса опасности на окружающую среду очень высокая. При их воздействии на окружающую среду экологическая система нарушается необратимо. Период ее восстановления отсутствует.

Агрегатное состояние отхода– готовое изделие, потерявшее потребительские свойства.

Опасные свойства отхода – токсичность.

Компонентный состав отхода в соответствии с его паспортом:

  - оксид кремния - 92,00%

  - ртуть - 0,02%;

  - металлы, прочее - 7,98%.

Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями (лампами, термометрами, приборами и т.п.) приводит к загрязнению ртутью или ее парами окружающей среды (производственных, служебных, общественных и жилых помещений) до концентраций создающих прямую угрозу здоровью людей.

## ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ ОТХОДА

Опасным компонентом, отработанных ртутьсодержащих ламп, оказывающим токсическое воздействие на человека и окружающую среду является ртуть. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к активной воздушной, водной и физико-химической миграции.

Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Обычно наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того ртуть оказывает токсическое воздействие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно – сосудистую систему, органы пищеварения.

При механическом разрушении одной ртутной лампы, содержащей 20мг паров ртути, непригодным для дыхания становится 5000м3 воздуха.

Даже в концентрациях, в сотни и тысячи раз превышающих ПДК, пары ртути не обладают цветом, вкусом или запахом, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров, слизистые оболочки и т.д., их наличие в воздухе можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. По этой причине персонал, работающий в отравленных ртутью помещениях, длительное время не подозревает об этом даже при проявлениях симптомов  хронического отравления ртутью, часто до тех пор, пока признаки серьезного отравления не станут явными или резко выраженными.

В зависимости от количества поступающей в организм ртути различают острое и хроническое отравление. Острое отравление парами ртути происходит при быстром поступлении их в организм в значительных количествах. Хронические отравления наступают при продолжительном контакте с небольшими концентрациями  паров ртути.

Острое отравление парами ртути проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто сильный озноб. Температура тела поднимается до 38-40°С. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.

Хроническое отравление ртутью (меркуриализм) приводит к нарушению нервной системы и характеризуется наличием астеновегетативного синдрома с отчетливым ртутным тремором (дрожанием рук, языка, век, даже ног и всего тела) неустойчивым пульсом, тахикардией, возбужденным состоянием, психическими нарушениями, гингивитом. Развиваются апатия, эмоциональная неустойчивость (ртутная неврастения), головные боли, головокружения, бессонница, возникает состояние повышенной психической возбудимости (ртутный эретизм), нарушается память. Вдыхание паров ртути при сильном воздействии сопровождается симптомами острого бронхита, бронхиолита и пневмонии. Многие симптомы отравления парами ртути исчезают при прекращении воздействия и принятии соответствующих мер, но достичь полного устранения психических нарушений невозможно. Отмеченные синдромы и симптомы наблюдаются при воздействии паров ртути при их концентрациях в воздухе более 0,1 мг/м3. Но психические расстройства могут возникать и при более низких концентрациях.

Микромеркуриализм развивается при длительном воздействии низких концентраций паров ртути в воздухе – не более сотых долей мг/м3. Проявляется в зависимости от организма и состояния нервной системы. Обычно его проявления вначале выражаются в снижении работоспособности, быстрой утомляемости, повышенной возбудимости. Затем указанные явления усиливаются, происходит нарушение памяти, появляются беспокойство и неуверенность в себе, раздражительность и головные боли.

Диагностика отравлений ртутью очень сложна. Они скрываются под видом заболеваний органов дыхания или нервной системы.

# 4. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДА

4.1. Временное накопление отработанных ртутьсодержащих ламп разрешается не более 6 месяцев на специально выделенной для этой цели площадке накопления в помещении.

  - Для организации и проведения раздельного сбора ртутьсодержащих отходов в Майорском сельском поселении  приказом руководителя назначается лицо, ответственное за проведение этой работы.

Раздельный сбор ртутьсодержащих отходов образованных населением осуществляется с использованием специализированного контейнера, размещаемого в нежилом помещении, стационарной контейнерной площадки или на придомовой территории. У лица ответственного за природоохранную деятельность должен находиться демеркуризационный комплект, позволяющий выполнить обезвреживание помещения в случае нарушения целостности колб ртутьсодержащих ламп.

Раздельный сбор ртутьсодержащих отходов, образованного в процессе деятельности организации, осуществляется с использованием транспортного контейнера, размещаемого в нежилом помещении. В указанном помещении должен находиться демеркуризационный комплект, позволяющий выполнить обезвреживание помещения в случае нарушения целостности колб ртутьсодержащих ламп.

  - Контейнер должны соответствовать техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым государственными органами к подобному оборудованию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ НЕРАЗРУШЕННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ

  - Сбор не разрушенных отработанных ртутьсодержащих ламп проводить отдельно от обычного мусора в специализированный контейнер.

  - Обращайтесь с отработанными ртутьсодержащими лампами осторожно, чтобы их не разбить. При укладке в контейнер всегда удерживайте   лампу за основание.

  - Отработанные ртутьсодержащие лампы укладывать в специализированный контейнер без индивидуальных картонных упаковок и пластиковых пакетов. Не допускается укладывать в специализированный и транспортный контейнер поврежденных ртутьсодержащих ламп. После размещения отходов внутри транспортного контейнера закройте его крышкой.

  - Вывоз заполненного контейнера производят специалисты обслуживающей организации.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ РАЗРУШЕНИИ КЛЛ

6.1.	При обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами ртутное загрязнение  возникает при механическом разрушении ртутьсодержащих ламп без пролива или с проливом ртути.

6.2. При механическом разрушении ртутьсодержащей лампы необходимо применить демеркуризационный комплект (Приложение №1 «Инструкция для демеркурижационного комплекта»), позволяющий ликвидировать последствияртутного загрязнения.

В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для проведения демеркуризационных работ материалы и приспособления:

  - средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, бахилы);

  - приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок);

  - химические демеркуризаторы, моющее средство и др.

Все вышеперечисленное упаковано в специальную контейнер. Применение демеркуризационного комплекта позволяет гарантированно устранить небольшие ртутные загрязнения (8-10 ПДК), возникающие при единичном механическом разрушении люминесцентной лампы или бытового термометра.

Демеркуризационный комплект должен храниться у лица, ответственного.

Запрещается собственными силами выполнять работы по ликвидации последствий ртутного загрязнения при механическом разрушении ртутьсодержащей лампы при отсутствии демеркуризационного комплекта.

6.3.	К работе по устранению ртутного загрязнения допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

6.4. Ликвидация последствйя ртутного загрязнения заключается в проведении двух последовательных мероприятий:

- локализации источника заражения;

- ликвидации источника заражения.

Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего распространения ртутного загрязнения,  а   результатом   выполнения второго мероприятия – минимизация ущерба ртутного загрязнения.

Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение ртути на чистые участки помещения, при этом необходимо:

- как можно быстрее удалить из помещения персонал;

- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть);

- закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой;

- интенсивно проветривать помещение;

- после этого можно слегка прикрыть окна и приступить к ликвидации источника заражения.

Ликвидация источника заражения проводится с помощью демеркуризационного комплекта и предусматривает следующие процедуры:

- механический сбор осколков лампы и/или пролитой металлической ртути;

- собственно демеркуризацию – обработку помещения химически активными веществами или их растворами (демеркуризаторами);

- влажную уборку.

Запрещается нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением демеркуризационных  работ и не обеспеченных средствами индивидуальной защиты.

Прежде, чем приступать к ликвидации источника заражения необходимо вскрыть демеркуризационный комплект, внимательно изучить инструкцию по проведению демеркуризации.

# УЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Учет образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп ведется в журнале, где в обязательном порядке отмечается образование отхода и передача его на демеркуризацию в специализированное предприятие. Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. Форма журнала приведена в Приложении № 2 к настоящей инструкции.

Журнал учета заполняется лицом, назначенным приказом по организации, ответственным за природоохранную деятельность в Майорском сельском поселении (далее – ответственный за ООС).

При передаче отработанных ртутьсодержащих ламп со склада временного накопления отхода для проведения  демеркуризации в журнале учета образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп должна быть сделана запись о передаче отхода с указанием даты передачи, номера акта (справки) приема-передачи, количества и типа (марки) переданных на демеркуризацию ламп, заверенная подписью ответственного за ООС. Оригинал акта (справки) приема-передачи отработанных ртутьсодержащих ламп передается в бухгалтерию Администрации Майорского сельского поселения, его копия в обязательном порядке остается у ответственного за ООС для приложения к годовой статистической отчетности по форме 2-тп (отходы) в качестве документа, подтверждающего передачу отхода.

При заключении Договора комплексного оказания услуги по сбору ртутьсодержащего отхода образуемого населением, по средствам установки специализированного оборудования (специализированного контейнера), учет такого отхода ведет Исполнитель услуги с последующим предоставлением документов свидетельствующим о заборе отхода.

# 8. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ

Передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию) осуществляется в соответствии с заключенным договором:

- на основании разовой заявки;

- по договору оказания комплексных услуг.

Запрещается:

  - уничтожение, выброс в контейнер с твердыми бытовыми отходами;

  - размещение отработанных ртутьсодержащих ламп на полигонах и свалках твердых бытовых отходов.

Перед погрузкой отработанных ртутьсодержащих ламп в транспортное средство проверяют правильность, целостность и соответствие их транспортной упаковки техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым государственными органами.

При необходимости исправляют недостатки, только после этого приступают к погрузочным работам.

При погрузке отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо учитывать метеорологические условия. Запрещается погрузка отработанных ртутьсодержащих ламп во время дождя или грозы. При гололеде места погрузки должны быть посыпаны песком.

Работы по погрузке отработанных ртутьсодержащих ламп должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за ООС.

В местах, отведенных под погрузку отработанных ртутьсодержащих ламп, не допускается скопление людей.

Запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать тару с отработанными ртутьсодержащими лампами вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которую упакованы отработанные ртутьсодержащие лампы;

- размещать на таре с отработанными ртутьсодержащими лампами иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки отработанных  ртутьсодержащих ламп.

Ведущий специалист                                                                            Н.Н.Калинина

# Text boxes

Администрация __________________

сельского поселения

ЖУРНАЛ

учета отхода 1 класса опасности

«Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»

| начат |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (дата) |
| окончен |  |  |
|  |  | (дата) |
| Отв. за заполнение |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |