РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской области

на период до 2028 года

Принято

Собранием депутатов Майорского

сельского поселения третьего созыва                                        05 мая 2015 года

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, Собрание депутатов Майорского сельского поселения третьего созыва

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской области  на период до 2028 года, согласно приложения к настоящему решению.

2. Решение Собрания депутатов Майорского сельского поселения третьего созыва от 15.11.2013 № 47  « Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период до 2028 года» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Майорского сельского поселения                                              М.И.Резун

х. Майорский

05.05.2015 года

№ 91

Приложение к

Решению Собрания  депутатов

Майорского сельского поселения

третьего созыва

от 05.05.2015 № 91

Схема водоснабжения  на территории

Майорского  сельского поселения

Орловского  района Ростовской области

на период до 2028 года

| Состав проекта |
| --- |
| 1 | Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Майорского сельского поселения |
| 2 | Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |
| 3 | Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды |
| 4 | Раздел 4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |
| 5 | Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
| 6 | Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения |
| 7 | Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Майорского сельского поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Майорского сельского поселения
        1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
        1.3 Описание технологических зон водоснабжения

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
        1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.4.3.описание состояния и функционирования существующих насосных  станций

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении.
        1.5.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

3.1.1Территориальный водный баланс

3.1.2 Структурный баланс реализации воды по группам

3.1.3. Фактическом водопотребление населения

3.1.4 Описание существующей системы  учета воды

3.1.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
     3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

3.2.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

3.2.2 .Описание территориальной  структуры потребления воды

3.2.3. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.2.4. Сведения о фактических и планируемых потерях  воды

3.2.5. Перспективные балансы

3.2.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

3.2.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;
    4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

4.5.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

7. Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
7.2. Повышение показателей  качества воды
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов

Общие положения

Схема водоснабжения    Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- График разработки и утверждения схем  водоснабжения, утвержденный Главой  Майорского сельского поселении.

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения , повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Майорском сельском поселении Орловского района Ростовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения , затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения .

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Майорского сельского поселения Орловского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

Их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

1.Технико-экономическое  состояние  центральных систем  водоснабжения Майорского сельского поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств,      обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в  необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Майорского сельского поселения происходит на основании сопоставления возможных вариантов требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Майорского сельского поселения используется подземные источники: два шахтных колодца и две артезианские скважины. Вода из отдельно стоящих шахтных колодцев и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Майорском сельском поселении – филиал Орловский ГУП РО «УРСВ». Общая протяженность магистральных водоводов и разводящих сетей в населенных пунктах Майорского сельского поселения составляет 12,307 км.

В  х.Красный Октябрь и в х.Ермаков Майорского сельского поселения централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего население использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из придомовых колодцев.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения хутор Майорский, хутор Успенский имеют по одной технологической зоне.

Водоснабжение х.Успенский осуществляется из шахтного колодца расположенного по ул.Молодежная 79,  в северо-восточной части хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 2,507 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из полиэтиленовых труб d=50mm.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения х.Майорский являются артезианские скважины, вода из которых поступает по водоводу диаметром 100 мм. и из шахтного колодца расположенного в южной части хутора по ул.Северная которые расположены севернее северной границы хутора Майорский в районе зерносклада и МТМ. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 9,8 км.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения х.Успенский является шахтный колодец, расположенный по ул.Молодежная 79,  в северо-восточной части хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 2,507 км.

Водоснабжение х.Майорский филиал Орловский ГУП РО «УРСВ» осуществляет из шахтного колодца и из артезианских скважин №1190, №1193 имеющих глубину 30м. По материалу водопроводные трубы делятся на: асбестовые трубы d=100mm – 1,38 км; полиэтиленовые трубы d=100mm – 8,42 км. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

. Водоснабжение х.Успенский осуществляется из шахтного колодца расположенного по ул.Молодежная 79,  в северо-восточной части хутора. По материалу водопроводные трубы выполнены из полиэтиленовых труб d=50mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Сооружения очистки и водоподготовки на водозаборах Майорского сельского поселения отсутствуют.

Насосные централизованные станции подачи воды отсутствуют. Вода из отдельно стоящих шахтных колодцев и артезианских скважин поднимается погружными насосами ЭЦВ-6-5,5-100 , К-20/30 на поверхность , в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20-25 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Майорскому сельскому поселению составляет 80-90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Предписаний от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений влияющих, на качество и безопасность воды не поступало.

Централизованная система горячего водоснабжения в Майорском сельском поселении отсутствует.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Майорском сельском поселении – филиал Орловский ГУП РО «УРСВ», в ведении которой находятся все элементы системы водоснабжения. Эксплуатационная зона ответственности филиала Орловский ГУП РО «УРСВ»  распространяется на весь комплекс системы водоснабжения поселения.

2. Направления  развития централизованных систем  водоснабжения.

В населённых пунктах Майорского сельского поселения  питьевое водоснабжение предусматривается из шахтных колодцев и артезианских скважин.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90%, в результате чего значительная часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 9,85 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Майорском сельском поселении. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Майорского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Майорского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Майорского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Майорского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Каким бы ни был сценарий развития Майорского сельского поселения в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции основных водоводов позволит филиалу Орловский ГУП РО «УРСВ» в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территории перспективной застройки населенного пункта.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в Ростовской области, которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 1,2 м3 до 7,3м3 на чел. в месяц.

В последние годы уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ позволяет филиалу Орловский ГУП РО «УРСВ» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

Данная работа ведется параллельно с изучением влияния установки приборов учета на потребление и рациональное использование воды.

В настоящее время проводится работа по отключению дворовых вводов разрушенных домовладений.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.  все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в Майорском сельском поселении оснащены приборами учета воды 100% абонентов – юридических лиц. Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

На сегодняшний день 94,5% населения Майорского сельского поселения имеют индивидуальные приборы учета воды. Многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, на территории муниципального образования нет.

Перспективные водные балансы представлены в таблице.

| Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям | тыс. куб.м | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,8 |

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2028 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Фактическое потребление в 2013 году в Майорском сельском поселении составило 23,64 тыс.м3 , среднее потребление в сутки около 0,07 тыс.м3.

К 2030 г. ожидаемое потребление составит 26,8 тыс.м3, среднее потребление в сутки – 0,08 тыс.м3.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице.

| Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям | тыс. куб.м | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,8 |
| В том числе: | тыс. куб.м | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,6 |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия | тыс. куб.м | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка индивидуальных приборов учета

- появление новых потребителей.

Табл. 2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,139 | 180 | 226 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 1,139 | 50 | 57 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 34 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 22,6 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 22,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 470,2 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 470,2 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. .2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2028 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,162 | 210 | 268,4 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 1,162 | 50 | 58,1 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 40,3 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 26,8 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 26,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 528,4 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 528,4 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период и для полива зеленых насаждений возможно использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 470,3 м³/сутки.

Гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории Майорского сельского поселения  определена  ресурсоснабжающая  организация  ГУП РО «УРСВ».

4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации      объектов     централизованных систем водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Майорского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Майорского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Строительство новой системы водоснабжения не предусмотрено.

В Майорском сельском поселении отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения.

| Потребители | Абонентов | Из них с приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Население | 94 | 94 |
| Юридические лица | 2 | 2 |

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения Майорского сельского поселения  до 2030 г. предлагается:

а) Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяжённостью 9,85 км. на полиэтиленовые трубы расчётного диаметра на территории населённых пунктов Майорского сельского поселения ( расчётный срок);

б) Строительство уличных водопроводных сетей  по территории существующей и проектируемой застройки в х. Майорский по улице Полевая и пер. Колхозный общей протяжённостью 0,76 км. ( расчётный срок);

в) Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х. Красный Октябрь по улицам Северная, Транспортная,  Школьная, пер. Шоссейный общей протяжённостью 2,2 км.

( расчётный срок);

г) Строительство уличных водопроводных сетей  по территории существующей и проектируемой застройки в х. Успенском по улицам Степная, Коммунальная  общей протяжённостью 2,55 км. ( расчётный срок);

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением населения Майорского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объём оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Реконструкция и строительство новых резервуаров не предусмотрено.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных  холодного водоснабжения.

Рис. 1

Схема развития системы водоснабжения Майорского сельского поселения

х.  Майорский

Рис. 2

Схема развития системы водоснабжения Майорского сельского поселения

х. Ермаков

Рис. 3

Схема развития системы водоснабжения Майорского сельского поселения

х. Успенский

Рис. 4

Схема развития системы водоснабжения Майорского сельского поселения

х. Красный Октябрь

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Градостроительные меры охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. Основной целью создания и обеспечения режима СЗО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс  (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО – это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов СЗО – установлены Сан ПиНом.

В пределах водоохранных зон запрещается:

1. Использование сточных вод для удобрения почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными водоохранными зонами запрещаются:

1. Распашка земель;

2. Размещение отвалов размываемых грунтов;

3. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

_       планировочные мероприятия;

_       охрана воздушного бассейна, санитарно-защитные зоны;

_       охрана водного бассейна;

_       охрана почв и растительности;

_       санитарная очистка территории и утилизация отходов;

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на охватываемой генеральным планом территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование территории поселения, где выделяются селитебная, промышленная и коммунально-складская зоны.

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских зон.

- развитие системы зеленых насаждений.

- благоустройство прибрежных территорий.

- обязательное озеленение улиц с интенсивным движением транспорта.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и  модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Общий объем финансирования схемы составляет  16150 тыс. руб.,

в том числе:

16150 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2028 годах составляет:

- всего - 	16150 тыс. рублей

в том числе:

- местный бюджет -  742,9 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 0,0  тыс. рублей

- внебюджетные источники - 	15,404 тыс. рублей

6.1.  В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и  сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-   показатели качества питьевой воды;

-   показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-   показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Выполнение всех мероприятий намеченных схемой водоснабжения приведёт к уменьшению доли водопроводных сетей нуждающихся в замене.